ALAT UKUR KUALITAS UDARA DI YOGYAKARTA

Anggara Ibnu Sidharta. L,  Mushlihudin, S.T.,M.T, Anton Yudhana, S.T.,M.T.,Ph.D.

Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan

Kampus III UAD, Jl. Prof. Dr. Soepomo, Janturan, Yogyakarta 55161

Telp. (0274)379418, Fax. (0274)381523

E-mail: anggaigor@yahoo.com

Intisari

Udara merupakan faktor yang penting dalam kehidupan. Saat ini peningkatan pembangunan kota dan pusat-pusat industri memicu meningkatnya transportasi di Yogyakarta. Dari tahun 2007 – 2014 tercatat rerata lonjakan kendaraan di Yogyakarta mencapai angka1.441.538 per tahun, hal ini membuat kualitas udara di Yogyakarta pun mengalami perubahan yang disebabkan oleh pencemaran udara oleh emisi gas buang kendaraan/ gas CO. Polusi gas CO dapat mengganggu kehidupan manusia, jika terhirup oleh manusia maka molekul tersebut akan masuk kedalam saluran pernapasan kemudian masuk ke paru – paru dan akan menempel pada hemoglobin darah, serta dapat menyebabkan iritasi mata, sesak napas, pusing-pusing. [1][2]

Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem yang dapat memberikan informasi mengenai suhu, kelembaban dan kadar gas CO di udara Yogyakarta. Perancangan alat ukur kualitas udara yang dibuat meliputi 2 bagian. Pertama, perancangan perangkat keras yang meliputi penggunaan rangkaian sensor sebagai pendeteksi suhu, kelembaban dan kadar gas CO, rangkaian supply, rangkaian mikrokontroler Atmega16 sebagai pengendali sensor dan pengolah data. Kedua, perancangan perangkat lunak sebagai tampilan hasil dari pembacaan sensor yang digunakan.

Hasil dari penelitian yang di lakukan pada 5 lampu merah di Yogyakarta menggunakan waktu pengambilan data pagi (06.00-09.00), siang (11.30-14.30) sore (15.00-17.30).  Lokasinya adalah lampu merah UIN, lampu merah TUGU, lampu merah Taman Siswa, lampu merah SGM dan lampu merah  Katamso.  Suhu tertinggi di siang hari berada pada lampu merah SGM, pada pagi hari kelembaban dan gas CO sangat tinggi di lampu merah SGM, pada sore hari kadar gas CO di lampu merah TUGU dan lampu merah Katamso tinggi.

Kata kunci: kualitas udara, dampak polusi, Mikrokontroler ATmega16, sensor SHT 10, sensor MQ7, LCD.

Abstract

The air is an important factor in life. The current increase in the construction of cities and industrial centers fueling transportation in Yogyakarta. From the year 2007 - 2014 recorded an average surge in Yogyakarta reached angka1.441.538 vehicles per year, it makes the air quality in Yogyakarta also experienced changes caused by air pollution by vehicle exhaust emissions / CO gas. CO gas pollution can interfere with human life, if inhaled by humans, the molecule will be entered into the respiratory tract and then get into the lungs - lungs and will stick to the blood hemoglobin, and can cause eye irritation, shortness of breath, dizzines.1

This research aims to design a system that can provide information about temperature, humidity and gas concentration of CO in the air Yogyakarta. The design of the air quality measurement tool created includes two parts. First, the hardware design which includes the use of a series of sensors as detection of temperature, humidity and CO gas levels, a series of supply, ATmega16 microcontroller circuit as the sensor controller and data processor. Second, the software design as a result of the display of sensor readings are used.

The results of the study done at the 5 red lights in Yogyakarta using data retrieval time in the morning (06:00 to 09:00), lunch (11:30 to 14:30) afternoon (15:00 to 17:30). Its location is a UIN red light, red light TUGU, Taman Siswa red light, red light and a red light Katamso SGM. The highest temperature during the day is at red lights SGM, in the morning and the humidity is very high CO gas at a red light SGM, on the afternoon of CO gas levels at a red light and a red light Katamso TUGU high.

Keywords: air quality, pollution impact, Microcontroller atmega16, 10 SHT sensors, sensor MQ7, LCD.

- PENDAHULUAN

Udara merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia, namun dengan meningkatnya pembangunan fisik kota dan pusat-pusat industri mengakibatkan kualitas udara telah mengalami perubahan. Apabila hal ini tidak segera mendapat perhatian maka perubahan tersebut dapat membahayakan kehidupan baik manusia, hewan maupun tumbuhan.1

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang ada disebabkan semakin tingginya aktivitas masyarakat yang membutuhkan sarana transportasi untuk kelancaran aktivitas. Karbon monoksida yang keluar dari knalpot akan berada di udara, jika terhirup oleh manusia maka molekul polusi gas Co tersebut akan masuk kedala m saluran pernapasan yang menuju ke paru – paru dan kemudian akan menempel pada haemoglobin. Di Indonesia kendaraan bermotor meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun, gas buang yang di timbulkan dari kendaraan bermotor tersebut menimbulkan polusi udara sebesar 70 sampai 80 persen.  3

Penelitian ini akan membangun sebuah alat yang dapat membantu memberikan informasi mengenai polutan dengan parameter suhu, kelembaban dan gas CO di Yogyakarta. Maka peneliti akan mengangkat judul skripsi Alat Ukur Kualitas Udara Di Yogyakarta.

- TINJAUAN PUSTAKA

- Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Perbedaan dan Persamaan Penelitian[4][5][6]

| No | Peneliti | Sensor yang Digunakan | Keluaran dari Sistem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sumantri K.Risandriya dan Safrizal (2014) | Suhu, Kelembaban, Curah Hujan, Kecepatan Angin | Server, GPRS,Website |
| 2 | Dwi Hartini (2014) | Suhu, Kelembaban, CO | Ethernet Shield, Web Server, access point |
| 3 | Citra Agung Permana (2010) | Suhu dan Kelembaban | Wifi, Server dan Client |
| 4 | Anggara Ibnu Sidharta ( Tugas Akhir 2015) | Suhu, Kelembaban dan CO | LCD |

Alat ini merupakan salah satu media untuk mengetahui informasi mengenai kualitas udara yang ada di Yogyakarta. Kualitas udara yang diberikan berupa informasi mengenai suhu, kelembaban dan gas CO. Informasi mengenai kualitas udara yang diberikan oleh alat akan mempermudah mengetahui tingkat polusi gas Co yang ada di titik tertentu (Traffic light) Yogyakarta.  Sehingga kita dapat menghindari daerah yang memiliki nilai polusi gas Co yang tinggi, karena polusi gas Co sangat berbahaya bagi kesehatan. Apabila kita terkontaminasi langsung oleh polusi ini maka kita mengalami iritasi mata dan napas terasa sesak.

- METODE PENELITIAN

Pembuatan Alat Ukur Kualitas Udara ini membutuhkan beberapa bahan penelitian.

  - Bahan Penelitian

Bahan utama yang digunakan dan fungsinya sebagai berikut:[7][8][9][10]

| At-mega16 | Rangkaian Mikrokontroller AT-Mega 16 sebagai pengendali dan pemroses data dari semua sensor. |
| --- | --- |
| SHT 10 | Sensor SHT 10 digunakan untuk mendeteksi suhu dan kelembaban. |
| MQ7 | Sensor MQ 7 digunakan untuk mengukur gas CO. |
| LCD | LCD sebagai penampil data. |

  - Perancangan Sistem

Perancangan sistem dipresentasikan dalam bentuk blok diagram. Blok-blok diagram inilah yang akan membantu pembuatan perancangan alat ukur kualitas udara di yogyakarta. Blok diagram rancangan dan sistem kerja alat tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Blok Diagram dan sistem kerja alat

  - Perancangan Perangkat Keras (Hardware)

Perancangan perangkat keras terdiri dari rangkaian mikrokontroller ATmega16 yang berfungsi sebagai pengendali sensor dan pengolahan data pada sensor SHT10 dan MQ7. Sedangkan LCD berfungsi sebagai penampil data

  - Rangkaian Mikrokontroller Atmega16

Fungsi dari rangkaian mikrokontroler ATmega16 yaitu yaitu sebagai otak dari alat yang dibuat. Rangkaian mikrokontroller juga berfungsi sebagai pengendali dan pengolah data pada sensor yang digunakan

Gambar 3.2. Rangkaian Skematik Mikrokontroller Atmega16

  - Rangkaian Catu Daya Regulator (IC LM7805T)

IC LM7805T pada rangkaian ini berfungsi sebagai pembatas tegangan yang masuk atau bisa berfungsi untuk menyaring tegangan yang besarnya lebih dari 5V.

Gambar 3.3 Rangkaian Catu Daya IC Regulator LM7805

  - Rangkaian LCD

Untuk menampilkan data dari pembacaan setiap sensor digunakan sebuah LCD (Liquid Crystal Display).

Gambar 3.4 Rangkain LCD

  - Rangkaian Sensor SHT10 dan MQ7

Rangkaian sensor SHT10 digunakan untuk membaca suhu dan kelembaban, Rangkaian sensor MQ7 pada penelitian ini berfungsi sebagai pembaca gas CO (karbonmonoksida).

Gambar 3.5 Rangkain Sensor SHT10 dan MQ7

  - Perancangan Perangkat Lunak

Perancangan perangkat lunak pada penelitian ini yaitu bertujuan untuk membuat perangkat keras dapat bekerja pada perangkat lunak yang dibuat dan dapat dibaca oleh mikrokontroller.

Gambar 3.6 Flowchart Perancangan Perangkat Lunak

- HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil dan pembahasan terhadap proses perancangan dan hasil pengujian dari sistem yang telah dilakukan.

4.1. 	Pengujian Sensor SHT10

Pengujian sensor SHT10 dilakukan dengan cara pemberian suhu yang bervariatif menggunakan solder dengan cara didekatkan dan di jauhkan dari sensor SHT10.

- dengan jarak jauh b. dengan jarak dekat

Gambar 4.1. Pengujian Suhu Sensor

Tabel 4.1 Pengujian suhu SHT 10

| No | Jarak (cm) | Suhu (*C) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5cm | 28.6 |
| 2 | 4cm | 28.9 |
| 3 | 3cm | 29.1 |
| 4 | 2cm | 29.7 |
| 5 | 1cm | 31.1 |

Pengujian kelembaban dilakukan dengan cara pemberian uap air terhadap sensor SHT.

- Dengan  jarak dekat			b. Dengan jarak jauh

Gambar 4.2 Pengujian Kelembaban Sensor SHT10

Tabel 4.2 Pengujian Kelembaban SHT 10

| No | Jarak (cm) | Kelembaban ( % H) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 69,2 |
| 2 | 4 | 64,3 |
| 3 | 3 | 63,3 |
| 4 | 2 | 57,2 |
| 5 | 1 | 56,2 |

4.2	Pengujian Sensor MQ7

Pengujian sensor MQ7 dilakukan dengan cara pemberian gas dari korek api pada sensor.

Gambar 4.3 Pengujian Sensor MQ7

Tabel 4.3 Pengujian sensor MQ7

| No | V out ( volt) | Gas CO (%PPM) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4.4 | 912 |
| 2 | 4,1 | 865 |
| 3 | 3,5 | 755 |
| 4 | 3,1 | 694 |
| 5 | 2,5 | 536 |
| 6 | 1 | 227 |

4.3	Kalibrasi

Kalibrasi dilakukan guna mendapatkan pembacaan alat yang akurat dengan persentase error minim. Adapun kalibrasi sebagai berikut.

4.4 Kalibrasi SHT10

Pengkalibrasian ini dilakukan dengan cara memprogram mikrokontroller untuk membaca SHT10. Data hasil pembacaan SHT ditampilkan pada LCD. Data yang terbaca ialah suhu dan kelembaban, data hasil pembacaan ini akan di bandingkan dengan data pembacaan dari thermohygro.

Gambar 4.4 pembacaan data alat dan thermohygro

Tabel 4.4 Data perbandingan Alat dan Thermohygro

| Sistem | Thermo Hygro |
| --- | --- |
| Menit | suhu | Kelembaban | Suhu | Kelembaban |
| 1 | 29,8 | 59,3 | 29,7 | 59,4 |
| 2 | 30 | 58,7 | 29,7 | 59,3 |
| 3 | 30,1 | 58,4 | 29,7 | 59,3 |
| 4 | 30,3 | 57,9 | 29,7 | 59,3 |
| 5 | 30,5 | 57,3 | 29,7 | 59 |
| 6 | 30,6 | 57,1 | 29,7 | 59,2 |
| 7 | 30,7 | 56,6 | 29,7 | 59,2 |
| 8 | 30,9 | 55,9 | 29,7 | 51,1 |
| 9 | 31,1 | 55,6 | 29,8 | 51,1 |
| 10 | 31,1 | 55,2 | 29,8 | 51,1 |
| 11 | 31,2 | 54,9 | 29,8 | 51,1 |
| 12 | 31,3 | 54,6 | 29,8 | 59 |
| 13 | 31,5 | 53,9 | 29,8 | 59 |
| 14 | 31,6 | 53,8 | 29,8 | 58,9 |
| 15 | 31,8 | 53,4 | 29,8 | 58,9 |
| Rata-rata | 30,83333 | 56,17333333 | 29,74667 | 56,99333333 |

- Error = ((rata-rata suhu  pada alat ) – (rata-rata suhu pada thermohygro) : (rata-rata suhu thermohygro)  x 100 %)

Suhu =  (30,8 – 29,7) :  29,7 = 0.03 x 100 = 3 %.

- Error = ((rata-rata kelembaban alat) – (rata-rata kelembaban pada thermohygro) : (rata-rata kelembaban thermohygro) x 100%)

Kelembaban = (56,1 – 56,9) : 56,9 =0,01 x 100 % = 1 %.

Grafik 4.1 Grafik perbandingan suhu alat dan thermohygro

Grafik 4.2 Grafik perbandingan kelembaban alat dan Thermohygro

4.5	Pengujian Pagi Hari

Pengujian alat  pada pagi hari dikarenakan banyaknya kendaraan bermotor yang melintasi jalan-jalan perkotaan,  didapatkan data berapa banyak kadar gas CO yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor pada pagi hari. Data yang diambil berdurasi selama 15 menit pada 5 titik lampu merah

Tabel 4.5 Pengambilan Data Pada Lampu Merah UIN

Waktu : 08.20 W.I.B Lokasi :Lampu Merah UIN

| Alat | Thermohygro |
| --- | --- |
| No | Suhu (*C) | Kelembaban (H) | CO (PPM) | Suhu (*C) | Kelembaban (H) |
| 1 | 31,9 | 70,7 | 128 | 30 | 84 |
| 2 | 31,8 | 70,3 | 131 | 30 | 84 |
| 3 | 31,7 | 70,9 | 124 | 30 | 84 |
| 4 | 31,6 | 71,1 | 122 | 30 | 84 |
| 5 | 31,6 | 71,1 | 131 | 30 | 84 |
| 6 | 31,7 | 70 | 129 | 30 | 84 |
| 7 | 31,9 | 70,6 | 125 | 30 | 84 |
| 8 | 32,1 | 69,8 | 110 | 30 | 84 |
| 9 | 32,3 | 69,6 | 117 | 30 | 84 |
| 10 | 32,4 | 69,6 | 123 | 30 | 84 |
| 11 | 32,4 | 69,2 | 124 | 30 | 84 |
| 12 | 32,5 | 68,5 | 121 | 30 | 84 |
| 13 | 32,7 | 67,7 | 115 | 30 | 84 |
| 14 | 32,9 | 67,4 | 117 | 30 | 84 |
| 15 | 32,9 | 67,1 | 125 | 30 | 84 |
| Rata-rata | 32,2 | 96,2 | 122,8 | 30 | 84 |

Grafik 4.3 grafik perbandingan suhu di pagi hari

Grafik 4.4 Grafik perbandingan kelembaban di pagi hari

Grafik 4.5 Grafik perbandingan gas Co di pagi hari

Tabel 4.6 Pencemaran Udara Gas CO[11]

| Katagori | Kadar CO (dalam Ppm) |
| --- | --- |
| Baik | 0-50 ppm |
| Sedang | 51-100 ppm |
| Tidak Sehat | 101-199 ppm |
| Sangat Tidak Sehat | 200-299 ppm |
| Berbahaya |  300 ppm |

- Kesimpulan

Dari penelitian dan perancangan sistem yang telah direalisasikan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Alat yang dibangun dapat memberi informasi terhadap nilai suhu, kelambaban dan gas CO yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor.

- Lampu Merah SGM memiliki tingkat kelembaban dan CO yang tinggi di pagi hari, disiang hari suhu di lampu merah SGM tinggi, pada sore hari kadar CO di lampu merah tugu dan katamso tinggi.

- Penggunaan sensor SHT10 sudah bekerja dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Sensor SHT10 dapat membaca nilai suhu dan kelembaban sesuai dengan keadaan cuaca.

- Penggunaan sensor MQ7 sudah bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya untuk membaca nilai gas CO yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor.

- Alat yang dibangun sudah bekerja dengan baik, dari hasil pengujian data yang ditampilkan sesuai dengan yang diharapkan.

- Selisih nilai suhu, kelembaban dari alat yang dibangun dan Thermo Hygro adalah 1 % dan 3%.

DAFTAR PUSTAKA

.

[1]	    M. Soedomo 2001.  Pencemaran Udara. Bandung : ITB. Halaman 3

[2]     Badan Pusat Statistik DIY 2014 www.yogyakarta.bps.go.id, di akses 26 januari 20.00

[3]  Maryanto D, Asti Mulasari, 2009. Penurunan Kadar Gas Buang Karbon  Monoksida (CO) Dengan Penambahan Arang Aktif Pada Kendaraan Bermotor Di Yogyakarta. Yogyakarta : Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

.

[4]    K. Sumantri risandriya, Safrizal, 2014. Sistem Monitoring Cuaca Berbasis WEB. Batam : Politeknik Negri Batam.

[5]      Hartini Dwi, 2014. Rancang Bangun Sistem Monitoring Suhu, Kelembaban Udara dan Kadar CO Berbasis Web. Depok : Universitas Gunadarma Depok.

Jumlah kendaraan bermotor www.yogyakarta.bps.go.id, Diakses pada 26        januari 2016

[6]     Agung Citra Permana, 2010. Rancang Bangun Sistem Telemetri Suhu dan        Kelembaban Menggunakan Mikrokontroller Atmega 8535. Semarang : Universitas Diponegoro.

[7] Winoto, 2008, Mikrokontroler AVR AT-Mega 8/16/32/8535 dan      Pemrogramannya dengan Bahasa C pada WinAVR, Fakultas Teknik Informatika ITB, Bandung

[8]   Temperature and Hummidity Sensor SHT1x, http://www.sensirion.com, Diakses 20 Agustus 2015 20.00

[9] Datasheet MQ7 http://spakfun.com/datasheet/sensors/biometric/mq-7, Diakses 12 September 2015 10.07

[10] Teori LCD http://elektronika-dasar.web.id/lcd-liquid-cristal-display/, Diakses 10 Agustus 2015 16.00

[11]  Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Indeks Pencemaran Udara www.cets-uii.org, di akses 26 januari 2016 2045